Gdynia 18.10.2013

RZP/2/2013

ZMIANA SIWZ NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Dzienniku  Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.10.2013 r. pod nr 2013/S 192-330599

Zmiana o ogłoszeniu została zamieszczona w Dzienniku  Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.10.2013 r. pod nr 2013/S 198-341407

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

- w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale 1 po pkt 22 dopisuje się pkt 22a o brzmieniu

Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania i zaprojektowania rozwiązań projektowych, które umożliwią zaopatrzenie w niezbędne media do prowadzenia działalności obiektu Muszli Koncertowej oraz swobodny dojazd do niego.

Wykonawca musi wykonać przepusty rurowe. Należy wykonać dwie niezależne trasy kablowe dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z kanalizacją i studzienkami w terenie:

- z pomieszczenia przyłączy teletechnicznych do studzienki kablowej, która zostanie zlokalizowana przy muszli koncertowej. Dokładne usytuowanie studzienki teletechnicznej do uzgodnienia na etapie realizacji. Kanalizację teletechniczną wykonać jako dwururową 2xSRS 110. W części garaży podziemnych wykonać korytka kablowe szer. 200 mm;

- z pomieszczenia rozdzielni głównej nn garaży do studzienki kablowej, która zostanie zlokalizowana przy muszli koncertowej. Dokładne usytuowanie studzienki elektrycznej do uzgodnienia na etapie realizacji. Kanalizację teletechniczną wykonać jako dwururową 2xSRS110. W części garaży podziemnych wykonać korytka kablowe szer. 300mm.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przewody prowadzone od węzła do muszli przez budynek szkoły, dalej przez garaż oraz w terenie pomiędzy garażem a muszlą koncertową . Przewody do czasu rozpoczęcia działania Muszli Koncertowej mogą pozostać „suche”.

Drogę dojazdu do obiektu Muszli Koncertowej należy uzgodnić na etapie realizacji inwestycji.

Muszla Koncertowa granicząca z inwestycją w przyszłości będzie modernizowana, co może wiązać się z rozszerzeniem lub zmianą funkcji (np. gastronomiczną) w stosunku do pełnionej w obecnej chwili. Zasilanie w ciepło i ciepłą wodę dostarczane będzie z budynku szkoły filmowej z projektowanego tam węzła cieplnego.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 4 po ust. 4 dopisuje się ust. 4a o brzmieniu:

Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania i zaprojektowania rozwiązań projektowych, które umożliwią zaopatrzenie w niezbędne media do prowadzenia działalności obiektu Muszli Koncertowej oraz swobodny dojazd do niego.

Wykonawca musi wykonać przepusty rurowe. Należy wykonać dwie niezależne trasy kablowe dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z kanalizacją i studzienkami w terenie:

- z pomieszczenia przyłączy teletechnicznych do studzienki kablowej, która zostanie zlokalizowana przy muszli koncertowej. Dokładne usytuowanie studzienki teletechnicznej do uzgodnienia na etapie realizacji. Kanalizację teletechniczną wykonać jako dwururową 2xSRS 110. W części garaży podziemnych wykonać korytka kablowe szer. 200 mm;

- z pomieszczenia rozdzielni głównej nn garaży do studzienki kablowej, która zostanie zlokalizowana przy muszli koncertowej. Dokładne usytuowanie studzienki elektrycznej do uzgodnienia na etapie realizacji. Kanalizację teletechniczną wykonać jako dwururową 2xSRS110. W części garaży podziemnych wykonać korytka kablowe szer. 300mm.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przewody prowadzone od węzła do muszli przez budynek szkoły, dalej przez garaż oraz w terenie pomiędzy garażem a muszlą koncertową . Przewody do czasu rozpoczęcia działania Muszli Koncertowej mogą pozostać „suche”.

Drogę dojazdu do obiektu Muszli Koncertowej należy uzgodnić na etapie realizacji inwestycji.

- Załącznik nr 12 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem uzupełnia się o dwa schematy zasilania elektrycznego – w załączeniu.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez zmian.

Załączniki:

2 schematy zasilania elektrycznego